## Slide 1
Team
파밍
15110073 컴퓨터공학과 손준영
15110052 컴퓨터공학과 김민석
15110068 컴퓨터공학과 박원균
2020.04.15
Project
Smart Farm

## Slide 2
들어가기에 앞서
By :Palming
Smart Farm / 2020
영문판 데이터 시트로 인한 오역
팀원 소개 및 하드웨어 구성은 저번주 발표

## Slide 3
피드백 주요내용
2020 04 01
By :Palming
구성도 관련 명확하게 기술
센서부 인터페이스 설명 미흡
S/W 흐름도 설명 미흡

## Slide 4
By :Palming
목차
하드웨어 구성도
센서부 인터페이스

## Slide 5
DHT22
온 습도 센서
Smart Farm / 2020
온도 측정 범위 : -40 ~ 80℃
온도 측정 오차 : 0.5℃
습도 측정 범위 : 0 ~ 100%
습도 측정 오차 : 2%
측정 간격 : 2초

## Slide 6
By :Palming
센서 인터페이스
센서 데이터시트를 활용하여 공부
제작자 : Thomas Liu
Email : thomasliu198518@aliyun.com

## Slide 7
온 습도 센서
4개의 연결 선이 존재
Vcc
GND
Not Connected
Data
전압 인가
접지
연결하지않음
데이터 출력
Smart Farm / 2020

## Slide 8
Smart Farm / 2020
온 습도 센서
Data는 총 40Bit 출력
16 Bit
16 Bit
8 Bit
온도 측정값 송신을 위한 비트
습도 측정값 송신을 위한 비트
중복 검사(체크섬) 비트
: 온도 최고층 비트는 섭씨 0도 미만을 표현하기위해서만 사용
0 = 영하의 온도
1 = 영상의 온도

## Slide 9
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
0
데이터 계산 예시
온도 측정값 송신을 위한 비트
습도 측정값 송신을 위한 비트
온도 측정 값 : 0000 0010 1000 1100
습도 측정 값 : 0000 0001 0101 1111
십진수 변환 : 351
십진수 변환 : 652
35.1℃ = 351/10
RH= 652/10
65.2%RH
16 Bit
16 Bit
8 Bit
Smart Farm / 2020

## Slide 10
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
0
데이터 계산 예시
온도 측정값 송신을 위한 비트
습도 측정값 송신을 위한 비트
16 Bit
16 Bit
8 Bit
온도 측정 값 : 0000 0010 1000 1100
습도 측정 값 : 0000 0001 0101 1111
체크섬 을 통해 오류검출비트 송신
0000 0010
1000 1100
0000 0001
0101 1111
8Bit 잘라서 계산
1110 1110
Smart Farm / 2020

## Slide 11
프로세스 설명
Smart Farm / 2020

## Slide 12
Smart Farm / 2020
주의 사항
온도 변화를 일으킬수있는 부품과 멀리떨어진 곳에 설치
강한 빛과 자외선에 장시간 노출시 성능 저하

## Slide 13
구성도 소개
By :Palming
Smart Farm / 2020

## Slide 14
Smart Farm / 2020
ON/OFF 컨트롤
[GPIO Pin]
Actuator 동작부
쿨링 팬
세라믹 히터
초음파 가습기
LED
스프링큘러
라즈베리파이
단말 PC
센싱부
커넥터 연결
인터페이스부
전원부
Actuator
릴레이

## Slide 15
해결 사항
By :Palming
S/W 관련 시스템 구성은 공부를 조금더 해야할 필요성을 느낌

## Slide 16
< Actuator >
< Sensor >
CM9-MCH
PP-A465
6010 쿨링팬
SZH-GNP155
DHT22
< User >
< 프로그램 >
임베디드 장치에 탑재
< Main Program >
< DB >
Smart Farm / 2020

## Slide 17
THANK
You